## Slide 1: МЕТОДИКА ПОИСКА ПАТТЕРНОВ ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ В МНОГОКАНАЛЬНЫХ СИГНАЛАХ ЭЭГ
Магистрант Змитрукевич Д.И.
Научный руководитель
Давыдов М.В., к.т.н., доцент

## Slide 2: Цель работы
Разработать методику поиска паттернов патологической активности в многоканальных сигналах ЭЭГ

## Slide 3: Актуальность
Проблема корректной интерпретации результатов ЭЭГ исследования

## Slide 4: Практическая значимость
заключается в том, что разработанная методика позволит автоматизировать детектирование патологической активности и ускорит процесс анализа ЭЭГ

## Slide 5: Задачи исследования
Проанализировать частотно-временные параметры нормальной и патологической активности в сигналах ЭЭГ и методы анализа
1
Разработать методику поиска паттернов патологической активности в сигналах ЭЭГ
2
Детектировать патологическую активность в сигналах ЭЭГ по разработанной методике
3

## Slide 6: Электроэнцефалография (ЭЭГ) -
метод исследования деятельности головного мозга, основанный на суммарной регистрации биоэлектрической активности
отдельных его зон и областей

## Slide 7
Сигнал ЭЭГ представляет собой сложный случайный колебательный электрический процесс, который характеризуется частотой, амплитудой и фазой. Поэтому на каждом участке записи встречаются волны различных частот, и смыслом анализа является выделение частотных ритмов из энцефалографического сигнала

## Slide 8
Выделяют три группы ЭЭГ: нормальные; пограничные между нормой и патологией; патологические.
Нормальными называются ЭЭГ, содержащие α- или β-ритмы, которые по амплитуде не превышают соответственно 100 и 15 мкВ в зонах их физио­логической максимальной выраженности. ЭЭГ взрослого бодрствующего человека могут наблюдаться Δ- и Θ-волны, по амплитуде не превышающие основной ритм, не носящие характера билатерально синхронных организованных разрядов или четкой локальности и охватывающие не более 15 % общего времени записи
Пограничными называют ЭЭГ, выходящие за указанные рамки, но не имеющие характера явной патологической активности.

## Slide 9
Патологическими называют ЭЭГ, которые выходят за вышеуказанные границы:
1. Тета θ-ритм. Частота ‑ 4‑6 колебаний в 1 с, амплитуда патологического θ-ритма чаще всего выше амплитуды нормальной электрической активности и превышает 40 мкВ. При некоторых патологических состояниях он достигает 300 мкВ и больше.
2. Дельта Δ-ритм. Частота ‑ 1‑3 колебания в 1 с, амплитуда его такая же как и θ-ритма; Δ- и Θ-волны могут в небольшом количестве наблюдаться на ЭЭГ взрослого человека, который находится в состоянии бодрствования, при амплитуде, не превышающей α-ритма, что свидетельствует о некотором смещении уровня функциональной активности мозга.

## Slide 10
3. Спайк или пик ‑ это потенциал пикообразной формы. Продолжительность его 5‑50 мс.
4. Медленный спайк.
5. Острая волна. Острые волны и пики чаще всего комбинируются с медленными волнами, образовывая стереотипный комплекс
6. Комплексы (спайк-волна, волна-спайк, пик-волна, волна-пик, медленный спайк-волна, волна-медленный спайк и др.).
7. Вспышка.
8. Пароксизм.
9. Вспышка гиперсинхронизации.

## Slide 11
Существуют два основных подхода к анализу ЭЭГ:
визуальный (клинический) и статистический
При визуальном анализе ЭЭГ врач, опираясь на доступные непосредственному наблюдению признаки ЭЭГ, выделяет характерные особенности ЭЭГ, отличающие данную запись от других ‑ оценивается выраженность и соотношение отдельных ритмических составляющих, соответствие общепринятым стандартам нормы и т.д. Несмотря на принятые стандарты описания ЭЭГ, ее визуальная интерпретация в значительной степени зависит от опыта врача

## Slide 12
Статистические методы исследования ЭЭГ основаны на том, что определенные участки сигналов ЭЭГ считаются стационарными. Наиболее распространенными являются спектральный анализ, в основе которого лежит непрерывное Фурье-преобразование, корреляционный анализ, когерентный анализ

## Slide 13: Этапы методики
2
Построение образа паттерна патологической активности по детектированным параметрам из вейвлетограммы вейвлет-базиса Симплет-4
1
Вычисление коррелограммы из вейвлетограммы

## Slide 14: Этапы методики
3
Сравнение коррелограммы с пороговым значением Kпор. Kпор выбирается таким образом, чтобы при K(t) больше Kпор в ЭЭГ присутствует патологическая активность, а при K(t) меньше Kпор – сигнал без патологической активности
пороговая функция D(t) соответствует сигналу без паттерна патологической активности в ЭЭГ при нулевом значении и с паттерном патологической активностью при единичном значении

## Slide 15: Экспериментальные результаты
Произведено детектирование параметров паттернов патологической активности с частотой 3Гц «эпи активность», разряд «эпи активности», разряд «пароксизмальный эпи активности», разряд комплексов «полипик» и поиск их в ЭЭГ с помощью разработанной методики

## Slide 16
Спасибо за внимание